Приложение № 1

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                                             Глава Северного                                                                                                                                                                                                                                  сельского поселения

________С.В.Крымский

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на «Обеспечение резервными  источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения

(приобретение передвижной электростанции АД-50 или эквивалента)»

| Наименование | Характеристики |
| --- | --- |
| Исполнение | Под капотом на одноосном прицепе |
| Номинальная мощность ,кВт | 50 |
| Номинальная мощность кВА | 62,5 |
| Максимальная мощность ,кВт | Не менее 55 |
| Максимальная мощность ,кВА | Не менее 68,7 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Генератор | TSS-SA-50 или эквивалент |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Степень автоматизации | 1 |
| Количество фаз | 3 (изолированная нейтраль) |
| Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
| Топливный бак, л | не менее 140 |
| Система запуска | Электростартер |
| Регулятор напряжения | Электронный |
| Система управления электростанцией | На базе контроллера Harsen или эквивалента |
| Двигатель | «Mitsudiesel» или эквивалент |
| Класс изоляции генератора | H |
| Дополнительное оборудование: Комплект аккумуляторных батарей (2шт.) с комплектом проводов | 6СТ-90А или эквивалент |

I. Требования к поставляемому оборудованию:

1. Электростанция полностью сертифицирована и соответствует всем нормативам и требованиям стандартов для государственной регистрации.

2. Комплектация, поставляемого оборудования расходными комплектами для проведения технических обслуживаний.

3. Привлечение  квалифицированного персонала поставщика, для устранения возникших неисправностей в период гарантии.

4. Электростанция  должна быть заправлена техническими жидкостями (тосол, масла), ЗИП, инструкциями по эксплуатации на русском языке.

5. Дизельная электростанция поставляется новая (не бывшая в эксплуатации). В комплект поставки обязательно входят: приборы учета расхода топлива и приборы учета вырабатываемой электроэнергии

6. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию товара.

II. Требование к безопасности товара:

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке, установленным законодательством Российской Федерации.

III. Требования к качеству товара:

Товар должен соответствовать установленным стандартам и техническим требованиям завода-изготовителя и подтверждаться документами в соответствии с действующим законодательством.

IV. Требования к упаковке:

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующие товара должны отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), либо, в случае, когда упаковка производителем не предусмотрена - без неё.