# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕВЕРНОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РЕШЕНИЕ

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Северное сельское поселение» на 2012-2015 г.г. и на период до 2025 года»

Принято Собранием Депутатов

Северного сельского поселения                              19  ноября 2012года

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана муниципального образования "Северное сельское поселение", руководствуясь ст.24 Устава муниципального образования «Северное сельское поселение», Собрание депутатов сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Северное сельское поселение» на 2012-2015г.г. и на период до 2025 года». (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Северного

сельского поселения                                        С.В.Крымский

х. Гашун

от 19.11.2012 года

№ 6

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Северного

сельского поселения

_________С.В. Крымский

«__» ___________2012    г.

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"Северное  сельское поселение"

Зимовниковского райна,

Ростовской области

на 2012-2015гг и на период до 2025 года.

Состав программного документа:

- Паспорт программы;

- Введение

3.Инженерное обеспечение и благоустройство территории:

  - Водоснабжение:

3.1.1.Характеристика существующего состояния;

3.1.2.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на водоснабжение;

3.1.3.Целевые показатели развития ;

3.2.Водоотведение:

3.2.1.Характеристика существующего состояния;

3.2.2.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на водоотведение;

3.2.3.Целевые показатели развития ;

3.3.Электроснабжение:

3.3.1.Характеристика существующего состояния;

3.3.2.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на электроснабжение;

3.3.3.Целевые показатели развития ;

3.4.Теплоснабжение:

3.4.1.Характеристика существующего состояния;

3.4.2.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на теплоснабжение;

3.4.3.Целевые показатели развития ;

3.5.Газоснабжение:

3.5.1.Характеристика существующего состояния;

3.5.2.Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на газоснабжение;

3.5.3.Целевые показатели развития ;

4. Инженерная подготовка и благоустройство территории

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей;

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения;

- Управление программой.

Раздел 1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Северное сельское поселение" Зимовниковского района, Ростовской обл. на 2012-2015гг и на период до 2025 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Генеральный план муниципального образования "Северное сельское поселение" Зимовниковского района, Ростовской обл, разработанный в 2012г. ГАУ РО «Институт градостроительства» г. Ростов-на- Дону – Программа социально-экономического развития Северного сельского поселения Зимовниковского района на 2011-2015 годы. – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года – Программа комплексного социально-экономического развития Зимовниковского района на 2011-2015 гг. |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: высокая степень износа основных фондов; высокий уровень повреждений на 1 км сетей; несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования " Северное сельское поселение ". Организации коммунального комплекса Зимовниковского района, Ростовской области – ОАО «МРСК Юга», ОАО «Ростовоблгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Северное сельское поселение " Зимовниковского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 -2015 и на период до 2025 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2025 годы. |
| Основные мероприятия Программы |  |
|  | 1. Водоснабжение 2. Водоотведение |
|  | 3. Электроснабжение 4. Теплоснабжение 5. Газоснабжение |
|  | Водоснабжение - разработка ПСД на капитальный ремонт водопровода в х. Гашун - капитальный ремонт водопровода в х. Гашун - разработка ПСД на строительство артезианской скважины в х. Гашун - строительство артезианской скважины в х. Гашун |
|  | Водоотведение -разработка ПСД на строительство канализации -строительство канализации с ЛОС Электроснабжение -реконструкция внутрипоселковых линий электропередач и уличного освещения в хуторах поселения Газоснабжение - газификация хуторов Ульяновский и Новорубашкин |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 183585,0 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Водоснабжение: 89080,0 тыс. руб., Водоотведение: 54000,0 тыс. руб., Электроснабжение: 25360,0 тыс. руб., Газоснабжение: 14095,0 тыс. руб., ТБО: 1050 тыс.руб. В том числе по годам: 2013год – 120,0 тыс.руб, 2014 год – 10370,0 тыс.руб, 2015 год – 14900,0 тыс.руб. Период до 2025 года – 158195,0 тыс.руб. Источники финансирования Программы: -областной бюджет – 143453,4 тыс.руб.; -местный бюджет – 9331,6 тыс.руб.; -внебюджетные источники – 30800,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Северного сельского поселения ; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Северного сельского поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Северное сельское поселение» Зимовниковского района Ростовской области Координатором Программы является Администрации муниципального образования « Северное сельское поселение» Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования « Северное сельское поселение» Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования « Северное сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

- Введение

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Северное  сельское поселение» на 2012 – 2015 и на период до 2025 г разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Северное  сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом  Северного  сельского поселения

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Северного сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Географическое положение

Северное сельское поселение включает восемь селений Зимовниковского района с центром в х. Гашун. Это поселение расположено в Сальских степях на юго-востоке Ростовской области. Поселение занимает север Зимовниковского района на левом берегу реки Сал, которая служит северной границей поселения. Территория сельского поселения занимает площадь 302,97 кв. км и граничит на юге, западе и юго-западе – с Зимовниковским, на – северо-западе – с Верхнесеребряковским сельскими поселениями, на севере и востоке – с Дубовским районом.

Поселение находится на северо-западной периферии Среднеазиатского аридного (засушливого) пояса, на границе зоны степей и подзоны полупустынь, в подзоне сухих степей. Климат Сальских степей отличается повышенной континентальностью, засушливостью и дискомфортностью для жизнедеятельности, а каштановые и тёмно-каштановые почвы с солонцами – пониженной продуктивностью.

Вдоль р. Сал в её обширной долине находятся луговые и аллювиально-луговые почвы, имеющие высокую продуктивность. Вследствие засушливости климата площадь лесов составляет всего 206 га. Кадастровая стоимость 1 кв. м земель сельскохозяйственного назначения здесь составляет 9,25 руб./кв. м, что  в 11,9 раза ниже среднеобластного уровня (110,04 руб./кв. м) и в 3,1 раза меньше, чем в районе (28,76 руб./кв. м).

Расстояние от х. Гашуна до райцентра – п.Зимовники –18км, до областного центра – г. Ростова-на-Дону – 316 км. Центр поселения – х. Гашун – расположен на электрифицированной железной дороге Волгоград – Тихорецк – Краснодар – Новороссийск. Параллельно этой магистрали в том же транспортно-коммуникационном коридоре пролегает региональная автодорога с усовершенствованным покрытием, которая связывает поселение с Волгоградом, райцентром – п. Зимовники, а через него – с Сальском и Ростовом-на-Дону. По этому коридору проходят также магистральные нефтепровод (Самара – Волгоград – Тихорецк – Новороссийск) и газопровод (Чебоксары – Волгоград – Сальск – Ставрополь), линии связи. Через п. Зимовники поселение по автодорогам связано с Волгодонском, Элистой и Астраханью. Ближайшие речные порты находятся в г. Волгодонске (70км через п.Зимовники) на р. Дон и в г. Волгограде на р. Волге. Ближайшие морские порты – в устьях Дона (г. Азов – 275км) и Волги (г. Астрахань).

Перпендикулярно транспортному коридору пролегает Верхнесальский канал – крупный источник орошения и водоснабжения, наличие которого способствует экономическому развитию хутора и поселения в целом.

Ближайшие значительные города и центры обслуживания – гг. Волгодонск, Сальск, Волгоград и Ростов-на-Дону. Впрочем, теснота связей поселения с этими городами крайне незначительна из-за существенной удалённости и повышенных финансовых и временных затрат на перемещения, слабого экономического развития поселения. Большинство внешних связей поселения замыкаются на райцентре – п. Зимовники. Чрезмерная удалённость поселения от крупных экономических центров – серьёзный сдерживающий фактор в развитии его производительных сил наряду с экстремально-засушливыми климатическими условиями. Незначительная транспортно-временная удалённость центра поселения х. Гашун и в целом всего поселения от райцентров – п. Зимовники (18 км) и с. Дубовского (20 км) – позволяет его работникам трудиться в двух райцентрах, в то время как в г. Волгодонске (70 км удаленности) это возможно только вахтенным способом.

Ближайшая крупная электростанция – Волгодонская АЭС (мощность станции – два блока по 950 тыс. кВт; к 2015 г. планируется ввод в строй ещё двух блоков той же мощности). Поселение получает электроэнергию  от Ростовской  энергосистемы.

Газообеспечение поселения идёт через отвод от магистрального газопровода.

Ближайшая крупная строительная база создана в Волгодонском промузле.

Неудобство физико-географического положения в целом Зимовниковского района и в частности Северного сельского поселения, определяемое их экстремальными природными условиями, а также наличием весьма ограниченных природных ресурсов во многом объясняет их низкий инвестиционный потенциал. Это негативно отражается на уровне развития их производительных сил, степени привлекательности для мигрантов и инвесторов.

Вместе с тем, положение х. Гашун в пределах транспортного коридора Нижняя Волга (Волгоград) – Чёрное море (Новороссийск) предопределяет сочетание всех видов сухопутных транспортных коммуникаций с крупным источником водоснабжения – Верхнесальским каналом, что в случае его обводнения позволяет обеспечить кумулятивный эффект взаимоусиления градообразующих факторов для дальнейшего развития экономики.

Природные условия

Климат

Территория Северного сельского поселения расположена в южной части умеренно континентальной области умеренного климатического пояса. Для неё характерны неустойчивая умеренно-холодная зима, чередующая морозы с оттепелями и пасмурной погодой, и очень теплое, относительно сухое лето с частыми засухами. Весна и осень – непродолжительные и теплые, с частыми, но короткими обложными дождями.

Климат формируется под влиянием циклонической деятельности воздушных масс, повторяемость которых составляет в году: арктических – 11%, умеренных – 68%, тропических – 21%. Зимой и летом преобладает континентальный умеренный воздух.

Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет +8,40 С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации равна 32950 С.

Зимой среднемесячная температура воздуха в январе составляет –7,40 С. Абсолютный минимум в отдельные годы может опускаться до –350 С. В конце ноября появляется снежный покров, в конце декабря  он становится устойчивым. Число дней со снежным покровом составляет 73 дня.  За зиму его средняя из максимальных высот составляет 13 см, наибольшая – 32 см. В связи с частыми оттепелями снежный покров за зиму неоднократно тает и вновь образуется. Доля зим с отсутствием устойчивого снежного покрова – 30%. Возможен круглогодичный выпас скота.

Лето жаркое, средняя месячная температура воздуха в июле составляет 23,50 С, максимальная температура достигает 420 С. Безморозный период длится со второй декады марта до третьей декады ноября и продолжается 185 дней. В отдельные годы продолжительность его колеблется от 154 дней до 228.

Годовая сумма осадков – 379 мм. В теплый период выпадает 248 мм осадков. Относительная влажность воздуха низкая. Число засушливых дней (с относительной влажностью менее 30%) в течение вегетационного периода – до 65. Это связано с господством суховеев.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,4. В теплый период часто наблюдаются суховеи.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные).

Рис. 1. Роза ветров, в %.

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4 м/с. Среднемесячные значения достигают  6,8 м/с в феврале и уменьшаются до 4,1 м/с в августе.

Инженерно-геологическая характеристика

Гидрография

Положение территории Северного сельского поселения в пределах степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети.

Гидрографическая сеть территории представлена реками Сал и Малый Гашун.

Река Сал – левый приток р. Дон. Длина 798 км, площадь бассейна 21 300 км2. Берёт начало на границе с Калмыкией, извилиста. Питание в основном снеговое. Половодье – в марте-апреле. В верхнем и среднем течении летом пересыхает. Замерзает в середине декабря; вскрывается в конце марта. Ледостав неустойчивый.

Река Малый Гашун – левый приток реки Большой Гашун – левого притока р. Сал. Её длина свыше 90 км, ширина достигает 5-7 м.

Два имеющихся в поселении пруда на балке Мазанка  используются для водопоя скота, рыборазведения и неорганизованного отдыха. Оба объекта имеют пониженный уровень безопасности эксплуатационного состояния: гидротехнические сооружения на них требуют реконструкции. При этом пруд, расположенный у восточной окраины х. Новорубашкин, потенциально не опасен, а пруд у южной окраины х. Старорубашкин представляет потенциальную опасность, т.к. в случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает прибрежная часть х. Старорубашкин.

Таблица 1

Водохозяйственные объекты и их характеристика

| Наимено-вание в/х объекта и егго № по реестру | Местоположение | Функциональное назначение (использование) | Емкость водохранилища (пруда) | Характеристика уровня безопасности эксплуатационного состояния ГТС (нормальный, пониженный, неудовлетворительный, опасный) | Оценка потенциальной опасности при аварийном разрушении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | река, балка | расстояние от ближайшего населенного пункта до створа ГТС |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем при НПУ, млн м3 | Площадь водного зеркала при НПУ, га | Макси-маль-ный напор, м |  |  |
| пруд балочный 1013043 | балка Мазанка | южная окраина х. Старорубашкин | Водопой скота, рыборазведение, неорганизованный отдых | 0,77 | 30 | 4,5 | пониженный | В случае разрушения ГТС в зону возможного затопления волной прорыва попадает прибрежня часть х.Старорубашкин |
| пруд балочный 1013045 | балка Мазанка | Восточная окраина х. Новорубашкин | Переезд, неорганизованный отдых | 0,2 | 10 | 2 | пониженный | потенциально не опасен |

Геологическое строение и несущие свойства грунтов

Территория  сельского поселения расположена в пределах Сало-Манычской аккумулятивно-денудационной равнины на складчатых структурах вала Карпинского. Характеризуется хорошо выраженным асимметричным строением склонов. Рельеф пологий.  В геологическом строении принимают участие преимущественно отложения четвертичного возраста. Они представлены делювиальными желто-бурыми суглинками, ергенинскими песками и скифскими глинами. Толщина четвертичных отложений  5,0-19,5 м. С поверхности четвертичные отложения  перекрыты грунтами почвенно-гумусового комплекса суммарной толщиной 0,3-0,7 м.

Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде эрозионных процессов (овражная, речная и ветровая эрозия). В качестве меры по борьбе с ветровой эрозией на землях сельскохозяйственного назначения применяются лесополосы. К формам эрозионно-денудационного расчленения следует отнести элементы древней (балки, лога, лощины, суходолы) и современной (борозды, рытвины, промоины, овраги) морфоскульптур. Скорость размыва оврагов может достигать 1,5 м/год.

Вблизи территорий населенных пунктов указанные явления не наблюдаются.

Почвообразующие породы представлены, главным образом, желто-палевыми, неплотными, пористыми хорошо водо- и воздухопроницаемыми лессовидными суглинками (мощностью до 60 м), скифскими глинами, ергенинскими пескам. Высокая пористость и хорошая водопроницаемость лессовидных суглинков явилась главной причиной распространения здесь суффозионно-просадочных форм рельефа – степных «блюд», размером от 10 до 150 м в диаметре.

В долине реки почвообразующие породы представлены древнеаллювиальными отложениями и на небольших площадях ( аллювиальными отложениями.

Гидрогеология

Территория всего Зимовниковского района, в состав которого входит Северное сельское поселение, характеризуется неблагоприятными гидрогеологическими условиями, выражающимися в почти полном отсутствии пресных вод, что ограничивает и затрудняет организацию хозяйственно питьевого снабжения объектов с/х. Имеет выдержанное распространение водоносый горизонт ергенинской свиты неогена, являющимся основным эксплуатационным. Геологоструктурные условия этого бассейна определяются наличием синклинального прогиба в надмайкопских отложениях. Региональный сток подземных вод бассейна направлен к западу в сторону Азово-Кубанского бассейна.

Пески ергенинской свиты, залегающие на глубине от 20 до 100 м, имеют мощность от 10 до 35 м, преимущественно около 20 м. Толща песков полностью водонасыщена. Статистический уровень воды в скважинах отмечается на глубине от 3 до 45 – 50 м, большей частью 10 – 25 м.

Минерализация воды – 2-5 г/дм3. Состав воды меняется от гидрокарбонатного кальциевого до хлоридного натриевого.

Подземные воды Ергенинского артезианского бассейна характеризуются наихудшим по области качеством. На этот бассейн приходится около 25%  количества эксплуатационных водозаборных сооружений. Большинство водозаборов подают потребителям воду повышенной минерализации (3-5 г/л). Широко используемые здесь для питья подземные воды по качеству, относятся к 3-му классу (по ГОСТ 27-61-84) и для доведения качества воды до требований                   СанПиН 2.1.4.559-96 и ГОСТ 2761-84 здесь требуются более сложные дополнительные методы (опреснительные установки).

На территории Северного сельского поселения поднимаемая вода не имеет соответствия ГОСТ и СанПин, поэтому необходимы мероприятия по доведению качества воды, доставляемой потребителю, до соответствия требованиям норм.

Напор воды в скважинах составляет от 6 до 95 м. Дебиты скважин, эксплуатирующих ергенинский водоносный горизонт, довольно значительны. Удельный дебит скважины Ергенинского артезианского бассейна – 0,1-10 л/с.

В п. Гашун на пересечении улиц Весенней и Магистральной со стороны усадебной застройки имеются незначительные по площади (0,1 – 0,2 га) участки, подверженные затоплению дождевыми водами из-за особенностей существующего рельефа территории. Мероприятия по вертикальной планировке территории учитывают эту особенность и устраняют дефект: в этом месте предлагается подсыпка территории .

Физико-геологические явления

Северное сельское поселение относится к Южным Ергеням. Возвышенность Южных Ергеней находится в зоне аридного климата, и поэтому характеризуется коэффициентом ГЭР (густотой эрозийных процессов) до 0,35 км/км2. Глубина эрозийного вреза изменяется от 60 до 120 м.

Процессы современного размыва или оврагообразования развиваются в неразрывной связи с плоскостным смывом и приводят к образованию различных форм линейной эрозии – водороин, промоин и оврагов. Приводораздельные или «верховые» овраги распространены в пределах Сало-Манычского водораздела, где они формируются в лессовидных суглинках путем соединения нескольких суффозионно-просадочных воронок. Формирование оползней речных долин как правило происходит на крутых и высоких склонах, врезанных в глинистые отложения. Верхняя часть их сложена четвертичными высокопористыми лессовидными суглинками, которые характеризуются высокой водопроницаемостью, а нижняя – водоупорными неогеновыми или палеогеновыми глинами. Развитие оползневых процессов, проявляющихся в виде циркообразных оползней и оплывин, обусловлено в основном литологическим составом, крутизной склонов, гидрологической обстановкой, суффозией, водной эрозией, подрезкой склонов, динамическими и стратегическими нагрузками.

Гидрологическая характеристика

и ресурсы поверхностных вод

Положение территории поселения в пределах степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети.

Гидрографическая сеть планируемой территории представлена реками Сал и Малый Гашун.

Река Сал – левый приток р. Дон. Длина 798 км, площадь бассейна 21 300 кв. км. Берёт начало на границе с Калмыкией, имеет меандрирующее русло. Питание в основном снеговое. Половодье – в марте — апреле. В верхнем и среднем течении летом пересыхает. Замерзает в середине декабря; вскрывается в конце марта. Ледостав неустойчивый.

Река Сал берет свое начало на Сало-Манычском водоразделе и течет на север. Питание в основном снеговое. Искусственные водоемы в поселении представлены 2 прудами и используются для водорегулирования, забора воды для технических нужд, водопоя скота, рыборазведения  и неорганизованного отдыха.

Река Малый Гашун – левый приток реки Большой Гашун – левого притока р. Сал. Её длина свыше 90 км, ширина достигает 5-7 м. Питание реки в основном снеговое.

Земельные ресурсы

Почвенные ресурсы

Преобладающими являются каштановые почвы. В пойме р. Сал распространены луговые почвы.  Почвообразующие породы представлены лессовидными суглинками.

Для каштановых почв свойственно слабое гумусонакопление и малая биологическая аккумуляция азота и фосфора. Средняя мощность гумусового слоя 18-20 см, содержание гумуса в пахотном слое составляет 2,7-2,8 %, общие его запасы по профилю – 180 т/га.

Земельные ресурсы

Общая площадь земель Северного сельского поселения в административных границах  составляет 302,97 км2.  Земли сельскохозяйственного назначения составляют  93,4%, поселений (населенных пунктов) – 0,2%, промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения – 1,6%, земли лесного фонда – 0,7%, земли водного фонда – 1%. В поселении насчитывается восемь населенных пунктов общей площадью – 77 км2.

Таблица 2

Распределение земельного фонда поселения по категориям земель на 01.01.2007г.

| Категории земель | Общая площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 29235 | 96,5 |
| Земли населенных пунктов | 77,12 | 0,2 |
| Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения | 486,88 | 1,6 |
| Земли лесного фонда | 206 | 0,7 |
| Земли водного фонда | 292 | 1,0 |
| Прочие земли (запаса) | - | - |
| Итого земель в административных границах | 30297 | 100 |

Рис.2. Структура сельхозугодий

В структуре сельскохозяйственных земель сельского поселения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья, среди них преобладает пашня.

В результате земельной реформы в ведение сельских органов самоуправления переданы земли для удовлетворения потребностей граждан в земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и других целей. Площадь земель, находящихся в ведении сельских органов самоуправления, постепенно увеличивается. Увеличение площади происходит в связи с передачей в ведение органов местного самоуправления земель, ранее входивших в состав земель сельскохозяйственного назначения.

Естественная растительность и животный мир

Северное поселение располагается на территории Доно-Сальского ботанико-географического района. Для него характерно преобладание сухих дерновинно-злаковых степей в комплексе со степными солонцами. В пойме рек встречаются участки пойменных тростниковых болот.

Растительность сухих дерновинно-злаковых степей характеризуется уменьшением роли корневищных злаков, разреженным травостоем, а также увеличением количества числа эфемеров и эфемероидов. Резко уменьшается количество разнотравья.

Болотная растительность представлена  зарослями тростника, рогозом и болотным крупнотравьем.

Животный мир претерпел  значительные изменения в результате длительного разностороннего воздействия человека. Наиболее значительные изменения произошли вследствие застройки и распашки. Рыхление почвы и смена растительного покрова создали для многих животных неблагоприятную обстановку и привели к изменению видового состава.

Из представителей фауны на территории Зимовниковского района встречаются следующие представители Красной книги Ростовской области:

- болотная черепаха, водяной и обыкновенный ужи;

- дрофа, журавль-красавка, степной орёл;

- сурок, олень;

- насекомые: коромысло синее, стрекоза перевязанная, богомол Эмпуза, боливария короткокрылая, алозимус двупятнистый, жужелица полевая, корнегрыз сарептский, красотел пахучий, листоед азиатский, шипорог вооруженный, аскалаф пестрый, сколия степная, или мохнатая, сколия-гигант или пятнистая, бражник средний винный, махаон обыкновенный, подалирий.

Также на территории Зимовниковского района (а значит, и на территории Северного сельского поселения могут встретиться такие редкие виды как полоз желтобрюхий, ёж ушастый. Возможны залёты стервятника и миграционный путь дрофы.

Сельскохозяйственная деятельность человека дурно сказалась на сохранности некоторых видов флоры и фауны. Например, обитатель целинных и давно непаханных залежей толстун степной (он же шароглав многобугорчатый), предпочитающий участки разнотравно-дерновинно-злаковой степи, основу которой составляют злаки с плотной дерниной в сочетании со степным разнотравьем и редкими кустами терна, стал реликтовым, чрезвычайно редким видом и в настоящее время находится на грани вымирания. А ведь ещё в середине прошлого века он встречался по рекам Малому и Большому Гашуну.

1.3.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал

По ландшафтному районированию территория Северного сельского поселения относится к типу восточноевропейских суббореальных семиаридных (полузасушливых) степных ландшафтов.

Комплексная характеристика территории с выводом для интегральных целей территориального развития приведена ниже, в таблице 3

Оценка ландшафтов

Таблица 3

| Подтип | Природные ландшафты | Функциональное значение | Комплексная характеристика | Интегрированные цели территориального развития |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство | Сельское хозяйство | Лесное хозяйство | Рекреация |  |  |
|  |  |  |  |  | Многофункциональный отдых | Туризм | Любительский промысел |  |  |
| Степной | Возвышенные, холмисто-увалистые равнины с суффозионно просадочными формами с дерновинно-злаковой степью на каштановых почвах | II | III | III | II | II | III | Высоко-интенсивное сельское хозяйство с преобладанием пастбищ, 40% пашни не используется | Интенсификация использования введением многолетних трав на пашне |
|  | Лёссовые ступенчатые равнины и плоские равнины с разнотравно-дерновинно-злаковой степью на темно-каштановых почвах | I | I | II | II | III | III | Высоко-интенсивное сельское хозяйство. Развитие эрозионных процессов, деградация земель | Сохранение существующего экстенсивного использования в сочетании с повышением продуктивности деградированных земель |
| Луговой | Пойма с заболоченными лугами | III | IV | IV | III | III | II | Средоформиру-ющие ландшафты высокой эстетической ценности сезонного рекреационного использования. | Приоритетное охранное и лесовосстанови-тельное значение. Допускается только рекреационное использование. |

Принцип оценки ландшафтов для функционального использования территории:

I – наиболее благоприятные;

II – благоприятные;

III – выборочно благоприятные;

IV – непригодные.

На территории поселения туризм не развит. Официально установленных и оборудованных мест для купания и отдыха людей на территории поселения не имеется. Наибольшей рекреационной ценностью обладают прибрежные ландшафты (вдоль реки). Реки в пределах поселения не пригодны для купания и организации водных видов спорта из-за маловодности летом и недопустимого для рекреации санитарно-эпидемиологического состояния воды. Ростовский центр Госсанэпиднадзора купаться в них не рекомендует.

На территории поселения могут активно развиваться следующие виды отдыха:

- отдых выходного дня;

-любительский и спортивный лов.

В целях повышения рекреационного потенциала рек на них необходимо создание благоустроенных мест отдыха.

1.3.7. Тенденции изменения природных условий

В настоящее время происходит изменение климатических условий в результате загрязнения атмосферного воздуха выбросами от предприятий, автотранспорта, продуктами несанкционированного сжигания послеуборочных остатков, стерни. По мере увеличения масштабов хозяйственной деятельности зависимость сельскохозяйственного производства от меняющихся климатических условий возрастает. Заметное изменение климата потребует больших капиталовложений, чтобы обеспечить приспособление хозяйственной деятельности к новым климатическим условиям. Изменение климата требует иных способов размещения сельскохозяйственных культур, транспортных схем, селений, т.е. трансформации всего жизненного уклада. Поэтому важную роль при планировании экономического и социально-экономического развития отдельных регионов на длительные сроки играет прогноз возможных климатических изменений в будущем.

Как показало большинство отечественных и зарубежных исследований за последние 20-30 лет, в ближайшее десятилетие следует ожидать повышения глобальной температуры воздуха на 1°С и более в среднем для всей планеты. Потепление будет сопровождаться изменением количества атмосферных осадков, причем их количество на первом этапе несколько уменьшится, а затем увеличится на 10-30%.

Одновременно следует ожидать и пространственных изменений физико-географической зональности. Так в Ростовской области, по данным Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии, на значительной части территории может произойти смена сухой степи на зону ксерофитной субтропической растительности (типа Дагестанского побережья).  В то же время сухие степи Калмыкии и Астраханской области сменятся настоящей пустыней среднеазиатского типа. Предположительно на территории Северного сельского поселения наиболее вероятен второй сценарий.

Температура воздуха за последние десятилетия на Европейской территории России увеличилась в зимний период на 0,5-1,5 °С, в летний период – на 0,5-1,0 °С. Повсеместно весенний переход температуры воздуха через 0°, 5° и 10° сместился на более ранние сроки, а осенний – на более поздний.

Анализ атмосферных осадков в Северном полушарии показал, что последние 20-25 лет были не только теплыми, но и самыми влажными за весь период инструментальных наблюдений. Наиболее заметное увеличение осадков отмечалось севернее 50° с.ш., по-видимому, за счет смещений к северу максимума циклонической деятельности, что было характерно и для теплых эпох прошлого. Увеличение атмосферных осадков южнее 50°с.ш. связано преимущественно с выпадением ливневых осадков в теплое время года.

Какими будут климатические условия в Ростовской области в ближайшие десятилетия с большой точностью сказать затруднительно, но имеется несколько сценариев с различными значениями изменения величин температуры воздуха и атмосферных осадков. Есть данные, рассчитанные для Краснодарского края. Эти данные будут характерны и для всей территории Нижнего Дона, а, следовательно, и Северного сельского поселения.

Средние многолетние (норма) на начало 90-х годов и ожидаемые на период до 2030 г. значения температуры воздуха (Т) и сумма осадков за год на территории Краснодарского края (в том числе территория Нижнего Дона)

(Жуков, Святкина, 2000)

Таблица 4

| Метеорологическая величина | Норма | ОММ | GFDL | CCC | ОГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, °С январь июль R, мм год | -1,4 21,3 650 | 1,6 23,3 800 | 1,4 26,1 710 | 5,5 26,7 580 | 0,6 24,0 720 |

В столбцах таблицы отмечены сценарии изменения климата: ОММ – оптимум микулинского межледниковая (70-120 тыс. лет назад); GFDL – США, Лаборатория геофизической гидродинамики; ССС – Канада, Центр исследования климата, ОГ – оптимум голоцена (5-6 тыс. лет назад).

Как видно из таблицы температура воздуха увеличится как летом, так и зимой, причем по все четырем сценариям, на 2,0-6,9°С в июле. Годовое количество атмосферных осадков увеличится только по трем сценариям, причем на 9-23%, а по одному (ССС) произойдет уменьшение на 11%.

О.Д. Сиротенко и Е.В. Абашина (1994) опубликовали прогноз тепло- и влагообеспеченности на 2030 г. по трем сценариям для различных регионов России и в том числе для Северо-Кавказского, в который входят Нижний Дон.

Прогноз тепло- и влагообеспеченности сельскохозяйственных культур на 2030 г. на Нижнем Дону и Северном Кавказе

Таблица  5

| Метеорологические величины | Норма | ОММ | ССС | GFDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность теплого периода, сут. | 219 | 229 | 243 | 237 |
| Сумма температур воздуха ≤ 5°С | 3523 | 3340 | 4246 | 4066 |
| Суммарное испарение | 420 | 507 | 459 | 459 |

По всем трем сценариям на территории Ростовской области произойдет увеличение продолжительности теплого периода на 5-21% и испарения на 9-21%, в то время как сумма температур выше 5°С по ОММ уменьшится на 5%, по двум другим сценариям на 15-21%. Изменение циркуляции атмосферы, температуры воздуха и атмосферным осадков соответственно приведет к увеличению числа и интенсивности засух, продолжительности залегания и толщины снежного покрова, перераспределению количества атмосферных осадков в течение года.

Подобные изменения климатических условий и явлений приведут к крупномасштабным последствиям практически во всех областях деятельности человека. В сельском хозяйстве, например, в связи с учащением засушливых явлений в вегетативный период и неблагоприятных условий в переходные периоды (весна и осень), произойдет увеличение потерь урожая практически всех традиционно возделываемых культур. Вероятность потерь увеличится на 10-15%, урожай возделываемых культур уменьшится на 1-2 ц/га, а в среднем для семи основных полевых культур составит соответственно 13% и 1,3 ц/га.

В связи с изменением климатических условий, которые весьма существенно повлияют на сельское хозяйство, потребуется корректировка сложившейся структуры сельскохозяйственного производства в области вплоть до изменения его отраслевой направленности. Потери валового урожая традиционных полевых культур в будущих климатических условиях можно снизить, если расширить посевные площади под теми культурами, для которых улучшатся метеорологические условия (кукуруза на зерно, озимый ячмень, озимая рожь, яровая пшеница) и уменьшить площади под озимой пшеницей, подсолнечником, кукурузой на силос. Одновременно в связи с потеплением, появится возможность возделывания раннеспелых сортов хлопчатника, некоторых субтропических культур и улучшатся условия для выращивания плодовых культур и винограда.

В связи с угрозой изменения климата Правительство Российской Федерации постановлением от 19.10.1996 г. №1242 утвердило Федеральную программу «Предотвращение опасных изменений климата и их отрицательных последствий». Программа должна обеспечить реализацию обязательств РФ по Конвенции ООН об изменении климата, а также осуществление комплекса мероприятий по предотвращению отрицательных последствий изменения климата в России. Научные исследования по решению данной проблемы с 1997 г. выполняет целый ряд научно-исследовательских институтов Росгиромета, РАН, Министерства природных ресурсов и др. в целом для Российской Федерации. В то же время глобальные, уже полученные выводы, целесообразно использовать для решения проблемы, связанной изменением климата в конкретных субъектах региона, как, например, выполнил Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной метеорологии для Краснодарского края и Калужской области (Жуков, Святкина, 2000).

Инженерно-геологическая оценка территории

На территории поселения наблюдается проявление ряда экзогенных (поверхностного происхождения, под действием внешних сил) геологических процессов, среди которых наибольшее развитие получили эрозионные (водные и ветровые) процессы.

При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах должны быть предусмотрены все мероприятия, предотвращающие просадочные явления. С этой целью при размещении конкретных объектов капитального строительства на предпроектной стадии проводятся инженерно-геологические изыскания на конкретном участке и разрабатывается специальный для этого участка комплекс мероприятий по борьбе с просадочностью грунтов.

Техногенные условия

Застройка поселений и прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков.

Влияние на природу и геологическую среду оказывают трассы коммуникаций. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое и механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Природные условия территории Северного сельского поселения по инженерно-геологическим условиям относятся  к III категории сложности.

Гидрогеологические условия

Грунтовые воды встречаются на глубине от 3,3 до 28 м от поверхности земли. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Амплитуда сезонного колебания составляет 1,0-1,5 м.

По химическому составу грунтовые воды хлоридно-сульфатные магниево-натриево-калиевые. Грунтовые воды имеют общую минерализацию 17748-18284 мг/л. Содержание сульфатов в пересчете на S042- - 8131мг/л, хлоридов в пересчете на Сl – - от 3633мг/л при содержании НС03-  - 9,6 мг-экв/л.

Подземные воды по содержанию хлоридов агрессивны по отношению к арматуре железобетонных конструкций и агрессивны по содержанию сульфатов к бетонам всех марок по водопроницаемости.

Физико-механические характеристики грунтов

В толще грунтов, слагающих территорию поселения по генетическому принципу, номенклатурному виду и особенностям физико-механических свойств грунтов до глубины 20м, выделено 4 инженерно-геологических элемента.

Исходя из содержания сульфатов и хлоридов в грунтах степень агрессивного воздействия грунтов к бетонным, железобетонным и металлическим конструкциям характеризуется как сильноагрессивная.

Глубина промерзания грунтов 0,85м.

Степень сейсмической опасности составляет 6 баллов магнитуды по шкале Рихтера и по сейсмическим свойствам всех грунтов территория относится к третьей категории. По сейсмической опасности территория сейсмически не опасна.

Специфические грунты

К специфическим грунтам относятся просадочные грунты, сложенные делювиальными макропористыми суглинками. Проявление просадочных свойств наблюдается до глубины 6,0-6,5м. Просадка грунта под действием собственного веса  может достигать 3-5 см. Тип грунтовых условий по просадочности – I.

2. Население, трудовые ресурсы

Численность населения Северного сельского поселения по состоянию на 01.01.10г. – 1718 человек, что от общей численности населения Зимовниковского района (38,2тыс. чел.) составляет  6,64%. В 2007г. в поселении проживало 1775 чел. На 580 подворьях. Население включало 23 этноса. Среди них преобладали русские, затем – турки-месхетинцы (114 чел. В х.Гашун), аварцы (107 чел.- повсеместно), чеченцы (35 чел. – в 4-х хуторах), даргинцы (22 чел. – в 3-х хуторах), агульцы (17 чел. – в 2-х хуторах), цыгане, азербайджанцы, украинцы, армяне и др.

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в целом Северное поселение входит в число поселений с относительно стабильной численностью населения, с некоторыми колебаниями по годам.

Динамика численности постоянного населения Северного сельского поселения приведена на рисунке 3

Рис. 3 Динамика численности постоянного населения за период 2000-2010 гг., чел.

За 11 лет, с 2000 по 2010 год, как и в предыдущие годы, количество жителей населенных пунктов имело разнонаправленную динамику, что способствовало статичности численности жителей в целом по поселению. Значительное увеличение численности населения в 2006 году обусловлено не демографическими, а административными причинами – в состав поселения был включен х. Власовский.

Половозрастная структура. Доля женщин в целом по поселению на 01.01.10г. составила около 53,3% населения. Преобладание женского населения не является исключением в исторической ретроспективе соотношения мужчин и женщин поселения.

Рис. 4  Соотношение численности мужчин и женщин Северного сельского поселения

Аномальная разница между гендерными группами населения, зафиксированная в 2010 году, обусловлена интенсивными миграционными процессами и преобладанием в них мужского населения в трудоспособном возрасте.

Рис 5 . Соотношение возрастных категорий населения Северного сельского поселения в 2000-2010 годах

Соотношение возрастных групп вскрывает существенную диспропорцию численности лиц трудоспособного возраста и остальных возрастных групп со значительным преобладанием первых. Если малая численность населения старше трудоспособного возраста способствует снижению показателей смертности и численности населения, то недостаточная численность лиц младше трудоспособного возраста по достижению репродуктивного возраста будет неспособна поддерживать естественный прирост населения и восполнить количество жителей выбывающих из категории трудоспособного возрасти, что приведен к некоторому ухудшению демографической ситуации и снижению трудового потенциала.

Расчет перспективной численности населения на первую очередь строительства (2015 год) и на расчетный срок генерального плана (2030г.) произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения с пролонгацией выявленных тенденций.

По состоянию на 01.01.2010 г. численность населения поселения составила 1718 человек.

Расчет перспективной численности населения Северного сельского  поселения производился по следующей формуле:

Sпер.= St × (1+K общ.пр./ 100)t,

где      Sпер.  - расчетная численность населения через t лет, человек;

St – фактическая численность населения;

К общ. пр. – коэффициент общего прироста населения;

t – число лет, на которое прогнозируется расчет.

При прогнозировании учитывалось изменение динамики численности населения в положительную сторону за счет улучшения уровня жизни населения и социально-экономических условий поселения.

Общая численность населения на первую очередь составит:

Sпер.(2015)  = 1718×(1+(0,363494262)/100)5=1749

Общая численность населения на расчетный срок составит:

Sпер.(2030)  = 1718×(1+(0,363494262)/100)20=1847

Обобщенные данные о перспективной численности населения Северного сельского поселения представлены в таблице 6.

Таблица 6

|  | По состоянию на 01.01.2010 г. | Проектные показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | На 1 очередь до 2015 г. | На прогнозный срок генерального плана до 2030 г. |
| Численность населения, чел. | 1718 | 1749 | 1847 |
| Прирост, убыль, чел. | - | 31 | 129 |

Расчетная численность населения не учитывает возможные форс-мажорные изменения в социальной, политической, экономической или иной базовой сфере жизнедеятельности, способные повлиять на динамику.

Окончательные результаты прогнозирования динамики численности населения Северного с.п. приведены в сводной таблице 7.

Сводная таблица перспективной численности населения

в разрезе населенных пунктов

Таблица 7

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2010 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки генерального плана |
|  |  | 2015г. | 2030г. |
| х. Гашун | 1047 | 1047 | 1042 |
| х. Ульяновский | 258 | 264 | 280 |
| х. Новорубашкин | 179 | 196 | 251 |
| х.Русско-Садовский | 104 | 110 | 124 |
| х. Старорубашкин | 52 | 58 | 76 |
| х. Власовский | 42 | 36 | 30 |
| х. Новобарабанщиков | 30 | 32 | 39 |
| х. Ивановский | 6 | 6 | 5 |
| Всего по Северному сельскому поселению | 1718 | 1749 | 1847 |

Численность населения в трудоспособном возрасте Северного сельского поселения на 01.01.2010г. составила 1170 чел., или 67,8% от общей численности населения. Численность занятого населения сельского поселения в отраслях экономики за исключением личных подсобных хозяйств на 01.01.07г. составила 354чел. – 20,6% от общей численности населения и всего 30,3% от населения в трудоспособном возрасте.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов происходит прежде всего между видами экономической деятельности. Отраслевая структура занятости населения является показателем уровня развития и степени зрелости экономики поселения.

Наибольшая доля занятого населения на территории Северного сельского  поселения приходится на сельское хозяйство – 83,6% работающего населения (Рис.6.)

Рис.6.Структура занятости населения Северного сельского поселения

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности, создания новых предприятий и объектов сервиса, диверсификации отраслевой структуры занятости населения.

Рис.7.Динамика изменения численности занятого населения по отраслям экономики

Перспективы расширения рынка труда связаны с активизацией инвестиционных процессов. Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве реализация ФНП «Развитие АПК» так же потребует привлечения рабочих в АПК,  в частности, в крестьянско-фермерские хозяйства поселения, так как сельское хозяйство является основным направлением экономической деятельности в поселении.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Северного сельского поселения  -  28,9 тыс. кв. м в том числе:

- в частной собственности граждан – 28,5 тыс. кв. м (98,6%);

- в муниципальной собственности – 0,4 тыс. кв. м (1,4%).

Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной застройкой. В ее составе: многоквартирные жилые дома (56%) и индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (44%).

Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении очень низкие. С 2007 по 2009 год не было введено в строй ни одного жилого дома.

Анализ жилищного фонда поселения по техническому состоянию показывает, что подавляющее большинство объектов (82%) находится в удовлетворительном состоянии. Доля объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих проведения капитального ремонта, составляет 18% общей площади жилого фонда. Фонд ветхого и аварийного жилья на территории поселения отсутствует. Это говорит о высоком уровне качества жилого фонда и создает благоприятные условия для жизни населения.

Рис.8. Распределение общей площади жилого фонда по степени физического износа

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения недостаточный. Водопроводом оборудовано 40% жилых помещений, канализацией – 30%, газоснабжением – 80%, горячее водоснабжение и отопление отсутствуют.

Обеспеченность населения  жильем находится на низком уровне. В поселении на одного жителя приходится 16,4 кв. м жилья при среднем показателе по области 19,4  кв. м. При этом в данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 3 семьи. Исходя из коэффициента семейности 3 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 кв.м на человека и размер приквартирного участка – 400 кв. м, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. На первую очередь реализации генерального плана предполагается обеспечить все имеющиеся семьи льготников и дополнительно выделить участки для еще 4 семей-льготников. На расчетный срок реализации генерального плана предполагается обеспечить жильем еще 7 семей льготников. В итоге  на расчетный срок потребуется 760 кв.м социального жилья.

Исходя из существующих темпов ввода жилья на расчетный срок увеличение территорий для индивидуального жилищного строительства не потребуется.

В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 29,66 тыс.кв.м, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения на 2,6% по сравнению  с современным состоянием.

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда Северного сельского поселения

Таблица 8

| Населенный пункт | Сущест-вующий сохра-няемый жилой фонд, тыс.кв.м | Проектируемый жилой фонд, тыс.кв.м | Всего, тыс.кв.м нового строите-льства | Всего, тыс.кв.м по населен-ному пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-я очередь | РС |  |  |
|  |  | Муни-ципаль-ный | Част-ный | Итого: | Муни-ципаль-ный | Част-ный | Итого: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| х. Гашун | 17,61 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,54 | 18,15 |
| х. Ульяновский | 4,34 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 4,45 |
| х. Новорубашкин | 3,01 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 3,12 |
| х. Русско-Садовский | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
| х. Старорубашкин | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| х. Власовский | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |
| х. Новобарабанщиков | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| х. Ивановский | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Итого по Северному с.п. | 28,90 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,76 | 29,66 |

3.Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

3.1. Водоснабжение

3.1.1.Характеристика существующего  состояния водоснабжения .

На территории Северного сельского поселения обеспечение жителей всех населенных пунктов водой питьевого качества осуществляется путем подвоза воды автоцистернами ЗАО «Дружба» и ООО «Хлебороб» из шахтного колодца, расположенного в хуторе Старорубашкин. Дебит колодца составляет 9 м3/час, водоотбор -97,4 м3/сут. Заполнение автоцистерн осуществляется насосом марки 3К-6. Согласно заключению ООО «Южгеосервис» от 12.11.2007 г. на территории поселения других подземных источников питьевого качества не обнаружено.

В хуторах Гашун и Власовский имеются централизованные системы водоснабжения, обеспечивающие хозяйственно-бытовые нужды населения из артезианских скважин, расположенных на территории хуторов. В остальных населенных пунктах поселения хозяйственно-бытовые нужды населения обеспечиваются из индивидуальных дворовых колодцев.

Централизованная система водоснабжения х. Гашун имеет протяженность 7,2 км. Подача воды в сеть осуществляется из 2-х артезианских скважин насосами марки ЭЦВ6. Дебит скважин составляет 10,15 м3/час. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводной сети установлено 4 водонапорные башни 3х25 м3 и 1х15м3. Износ сетей и сооружений ориентировочно составляет 70%.

Централизованная система водоснабжения х. Власовский имеет протяженность 0,7 км. Подача воды в сеть осуществляется из артезианской скважины насосом производительностью 5 м3/час. Для регулирования расхода воды в течении суток на водопроводной сети установлена водонапорная башня объемом 15м3. Износ сетей и сооружений ориентировочно составляет 80%. Согласно информации, представленной администрацией Северного поселения, объем поднятой воды в 2009 году составил 214 м3/сут, объем отпущенной воды – 201 м3/сут.

3.1.2. Перспективы  развития муниципального образования  и прогноз спроса.

Для приведения в соответствие нормам водопотребления, прогнозируемый суточный расход воды в поселении на I очередь и расчетный срок, принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного160л (п.п. 2.1. табл.1 СниП 2.04.02.84*). Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (примечание1 таблица 3 СниП 2.04.02.84*). Согласно примечанию 4 к таблице 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расчет прогнозируемого среднесуточного водопотребления в поселении приведен в табл.1.

Таблица 43

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водопотребления на одного жителя л/сут | Численность населения, чел | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-питьевые нужды | Полив | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего м3/сут |
| I очередь |
| х.Гашун | 160,70 | 1047 | 168,0 | 73,0 | 17,0 | 17,0 | 275,0 |
| х.Ульяновский | « | 264 | 42,0 | 18,0 | 4,0 | 4,0 | 68,0 |
| х.Новорубашкин | « | 196 | 31,0 | 14,0 | 3,0 | 3,0 | 51,0 |
| х.Русско-Садовский | « | 110 | 18,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 30,0 |
| х.Старорубашкин | « | 58 | 9,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 |
| х.Власовский | « | 36 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 12,0 |
| х.Новобарабанщиков | « | 32 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 8,0 |
| х.Ивановский | « | 6 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| Итого по поселению: | 1749 | 282,0 | 122,0 | 29,0 | 29,0 | 462,0 |
| Расчетный срок |
| х.Гашун | « | 1042 | 167,0 | 73,0 | 16,0 | 16,0 | 272,0 |
| х.Ульяновский | « | 280 | 45,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 75,0 |
| х.Новорубашкин | « | 251 | 40,0 | 18,0 | 4,0 | 4,0 | 66,0 |
| х.Русско-Садовский | « | 124 | 20,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 31,0 |
| х.Старорубашкин | « | 76 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 14,0 |
| х.Власовский | « | 30 | 5,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 8,0 |
| х.Новобарабанщиков | « | 39 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 |
| х.Ивановский | « | 5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 |
| Итого по поселению: | 1847 | 291,0 | 129,0 | 30,0 | 30,0 | 480,0 |

- 3.1.3. Целевые показатели развития водоснабжения.

Генеральным планом предлагается строительство систем хозяйственно-питьевого водопровода во всех населенных пунктах поселения, за исключением х. Ивановский и Власовский.

Подачу воды в системы водопровода поселения предлагается осуществить из Дубовско-Заветинского группового водопровода, эксплуатацией которого занимается ГУ РО «Управление эксплуатации групповых водопроводов» п. Орловский. Забор воды в систему группового водопровода осуществляется из Цимлянского водохранилища в районе х. Овчинников Дубовского района. После очистки на очистных сооружениях вода насосной станцией подается в разводящие сети группового водопровода. Письмом ГУ РО «Управление эксплуатации групповых водопроводов» № 562 от 13.10.2008 г. подтверждена возможность подачи воды из системы группового водопровода в населенные пункты Северного поселения.

Подключение к системе группового водопровода предлагается осуществить в точке между х.Ериковский и с.Дубовское Дубовского сельского поселения. В точке подключения к водоводу предлагается строительство регулирующего резервуара воды и повысительной насосной станции. Подачу воды в населенные пункты Северного поселения предлагается осуществить по водоводу из полиэтиленовых труб, с прокладкой сети вдоль автодорог.

Генеральным планом предлагается строительство двух самостоятельных систем хозяйственно-питьевого водопровода на территории поселения. Система №1 предлагается для водоснабжения хуторов Новобарабанщиков и Русско-Садовский, система № 2 – для водоснабжения хуторов Гашун, Ульяновский, Старорубашкин и Новорубашкин.

Каждая система водопровода включает в себя водопроводные сооружения в составе резервуаров запаса воды, насосной станции II подъема, оборудования для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия, межпоселковые водоводы и водопроводные сети населенных пунктов. Все водопроводные сооружения должны размещаться на отдельной площадке. Площадки водопроводных сооружений должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Резервуары воды должны быть рассчитаны на хранение аварийного и 3-х часового противопожарного запаса воды. Количество резервуаров на одной площадке должно быть не менее двух.

Генеральным планом предлагается выполнение работ по перекладке трубопроводов, замене водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах в п. Гашун и х. Власовский. При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит полностью исключить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов. На сетях водопровода следует установить пожарные гидранты для забора воды пожарными машинами при пожаре. После выполнения работ по подключению поселения к Дубовско-Заветинскому групповому водопроводу, существующие артезианские скважины в х.Гашун предлагается использовать в качестве резервного источника водоснабжения.

Водоснабжение х. Ивановский предлагается осуществлять по существующей схеме путем подвоза воды автоцистернами из шахтного колодца, расположенного в хуторе Старорубашкин.

В  х. Власовский обеспечение хозяйственно-бытовых нужд потребителей предлагается осуществлять по существующей схеме из артезианской скважины. Обеспечение населения водой питьевого качества до строительства группового водопровода, предлагается осуществлять путем подвоза воды автоцистернами из шахтного колодца, расположенного в хуторе Старорубашкин;  после строительства группового водопровода –  из водопроводных резервуаров х. Ульяновский.

В I очередь реализации генерального плана предлагается осуществить следующие  мероприятия:

- строительство регулирующего резервуара и  повысительной насосной станции в точке подключения к групповому водопроводу,

- строительство водовода в хутор Гашун,

- строительство в х. Гашун резервуаров запаса воды, насосной станции II подъема, установки для обеззараживания,

- строительство водовода от водопроводных сооружений в х. Гашун в х. Ульяновский, строительство централизованной системы водопровода  в х.Ульяновский.

Проектом предлагается вариант водоснабжения сельского поселения из Майкопского месторождения пресных подземных вод с минерализацией до 1,5 г/дм3. Эксплуатационные запасы оценены по категории С2, в количестве 3,4 тыс. м3/сутки при сроке эксплуатации 25 лет.

Разработка проектов реконструкции и нового строительства систем водоснабжения сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- оснащение приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий,

- разработка лимитов на потребление воды,

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.

3.2. Водоотведение

    - Характеристика существующего  состояния.

Централизованная канализация в населенных пунктах поселения отсутствует. Отвод канализационных стоков от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

    - Перспективы  развития муниципального образования  и прогноз спроса.

В соответствии с п.п. 2.1. СниП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СниП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчет прогнозируемого среднесуточного водоотведения в поселении представлен в табл.44.

Таблица 44

| Наименование населенного пункта | Удельная норма водо-отведения на одного жителя, л/сут | Численность населения, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтенные расходы 10% | Всего |
| I очередь |
| х.Гашун | 160 | 1047 | 168,0 | 17,0 | 17,0 | 202,0 |
| х.Ульяновский | « | 264 | 42,0 | 4,0 | 4,0 | 50,0 |
| х.Новорубашкин | « | 196 | 31,0 | 3,0 | 3,0 | 37,0 |
| х.Русско-Садовский | « | 110 | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 22,0 |
| х.Старорубашкин |  | 58 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 11,0 |
| х.Власовский |  | 36 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 |
| х.Новобарабанщиков |  | 32 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 6,0 |
| х.Ивановский |  | 6 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| Итого по поселению: | 1749 | 282,0 | 29,0 | 29,0 | 340,0 |
| Расчетный срок |
| х.Гашун | « | 1042 | 167,0 | 16,0 | 16,0 | 199,0 |
| х.Ульяновский | « | 280 | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 55,0 |
| х.Новорубашкин | « | 251 | 40,0 | 4,0 | 4,0 | 48,0 |
| х.Русско-Садовский | « | 124 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 24,0 |
| х.Старорубашкин |  | 76 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 |
| х.Власовский |  | 30 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 6,0 |
| х.Новобарабанщиков |  | 39 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
| х.Ивановский |  | 5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| Итого по поселению: | 1847 | 291,0 | 30,0 | 30,0 | 351,0 |

    - Целевые показатели развития водоотведения.

Для канализования существующей и планируемой застройки х.Гашун, Ульяновский, Новорубашкин, Русско-Садовский, проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС в хуторах Гашун и Ульяновский отводятся по трубопроводам в р.Малый Гашун, в хуторе Новорубашкин - в балку Мазанка, в хуторе Русско-Садовский -  в р.Сал.

Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на не затапливаемых территориях. Количество ЛОС и их размещение  на схеме генплана принято исходя из протяженности населенных пунктов и рельефа территории. Проектом предлагается размещение ЛОС в следующих населенных пунктах:

- х. Гашун – 1 ЛОС в северо-восточной части хутора;

- х.Ульяновский – 1 ЛОС в северо-восточной части хутора;

- х.Новорубашкин -1 ЛОС в северной части хутора;

- х.Русско-Садовский – 1 ЛОС в западной части хутора.

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

В связи с незначительным объемом канализационных стоков, строительство централизованных систем канализации в остальных хуторах поселения экономически нецелесообразно. Проектом генерального плана предлагается отведение канализационных стоков от жилой застройки по существующей схеме, в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих.  Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС.

В I очередь реализации генерального плана предлагается осуществить строительство централизованной системы канализации в хуторах Гашун, Ульяновский. Для уменьшения глубины заложения канализационных сетей проектом предлагается установка на них автоматизированных канализационных насосных станций колодцевого типа, заводского изготовления.

Канализование остальных населенных пунктов поселения предлагается выполнить в течении расчетного срока реализации проекта.

Разработка проектов строительства систем канализации сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

.

  - Электроснабжение.

3.3.1.Характеристика существующего  состояния.

Источником электроснабжения объектов, расположенных на территории Северного сельского поселения является ПС 110/10 кВ «Дружба», филиала (ОАО «МРСК Юга»)-«Ростовэнерго». Подстанция расположена на северо-западе х. Гашун. В подстанции установлен трансформатор мощностью 6,3 МВА, Резервная мощность трансформатора составляет 5,81 МВА. Подстанция по ЛЭП 110 кВ подключена к ПС 220/110/10 «Зимовники» ОАО «ФСК ЕЭС». По информации полученной от ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» (письмо № 012/7-378 от 22.06.2009 г.), потребление электрической энергии в поселении за 2008 год составило 1,863 млн.кВт.час, в том числе на коммунально-бытовые нужды -0,679 млн.кВт.час.

    - Перспективы  развития муниципального образования  и прогноз спроса.

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет прогнозируемых дополнительных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5н. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) Удельная расчетная нагрузка учитывает нагрузки жилых домов, и освещения территорий микрорайонов. Ориентировочные расчетные электрические нагрузки общественных зданий принимаются по укрупненным удельным электрическим нагрузкам в соответствии с п.6.32 (табл.6.14.СП 31-110-2003). Результаты расчетов приведены в табл.45.

Таблица 45

| Структура застройки | Ед. Измерения | Количество | Удельный показатель на единицу измерения | Прогнозируемое увеличение электрической нагрузки, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |  | I очередь | Расчетный срок |
| Малоэтажные многоквартирные и индивидуальные жилые дома | тыс.м2 | 0,92 | 3,21 | 15,0 х 1,3*х 1,3** Вт/м2 | 23,0 | 81,0 |
| Здания общественного назначения, в том числе: - детские дошкольные учреждения, - ФАП -поликлиника на 41 место, -предприятие общественного питания, - магазины, - отделение сбербанка | место м2 м2 посад. Мест м2 торг. площади м2 | - 200 300 - - - | 41 - - 75 300 200 | 0,46 кВт/мест 0,06 кВт/м2 0,06 кВт/м2 0,86 кВт/мест 0,16 кВт/ м2 торг. площ. 0,06 кВт/м2 | - 12,0 18,0 - - - | 19,0 - - 65,0 48,0 12,0 |
| Итого на шинах 0,4 кВ: |  |  |  |  | 53,0 | 225,0 |

*1,3- коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8)

**1,3 –коэффициент принимается с учетом прогнозируемой средней площади квартир 55 м2 ( РД 34.20.185-94 табл.2.1.5н п.4)

    - Целевые показатели развития электроснабжения.

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения сельского поселения. Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет резерва мощности на электрических подстанциях. В связи с предполагаемым размещением новых объектов жилищного и общественного назначения предусматривается развитие сетей 10 кВ с установкой, при необходимости, в центрах нагрузок новых трансформаторных подстанций -10/0,4 кВ. Все новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода. Уточненные расчетные электрические нагрузки объектов нового строительства определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном исполнении. Управление освещением автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

Основным из приоритетных направлений, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии является проведение следующих мероприятий:

- оснащение приборами учета электроэнергии всех жилых и общественных зданий,

-разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии,

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений,

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов,

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении.

  - Теплоснабжение.

3.4.1.Характеристика существующего  состояния.

Теплоснабжение общественных зданий в х. Гашун осуществляется от газовых блочно-модульных источников теплоснабжения, информация по которым представлена в табл. 45.

Таблица 45

| № п/п | Отапливаемый объект | Вид топлива | Производительность, Гкал/час | Годовая выработка тепловой энергии, тыс.Гкал | Годовой расход топлива, тыс.м3(т) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | уголь |  |  |  |
| 1. | СДК «Северный» | + | - | 0,07 | 0,1 | 17,776 |
| 2. | Администрация Северного сельского поселения | + | - | 0,02 | 0,01 | 2,472 |
| 3. | ФАП | - | + |  |  | 5 т |
| 4. | Администрация ЗАО Дружба» | + | - | 0,05 | 0,04 | 6,671 |
| 5. | Столовая | + | - | 0,05 | 0,03 | 5,329 |
| 6. | Детский сад | + | - | 0,1 | 0,1 | 17,241 |
| 7. | Магазин | + | - | 0,04 | 0,03 | 4,536 |
| 8. | МТМ | + | - | 0,04 | 0,08 | 4,217 |
| 9. | Стройчасть | + | - | 0,003 | 0,01 | 1,480 |
| 10. | Автопарк | + | - | 0,03 | 0,03 | 5,916 |
| 11. | Пожарное депо | + | - | 0,03 | 0,01 | 2,143 |
| Итого: |  |  | 0,433 | 0,44 | 67,781 |

Отопление и горячее водоснабжение 80% индивидуальной жилой застройки  в х. Гашун осуществляется от индивидуальных газовых теплогенераторов и проточных водонагревателей. Теплоснабжение остальных населенных пунктов поселения осуществляется печами на твердом топливе.

3.4.2. Перспективы  развития муниципального образования  и прогноз спроса.

Теплоснабжение существующих и новых объектов общественного назначения, с учетом намечаемой на расчетный срок газификацией населенных пунктов, предлагается осуществить от автономных источников, в качестве которых возможно применение газовых блочно-модульных источников теплоснабжения и автономных газовых теплогенераторов.  Теплоснабжение ФАП в х.Гашун предлагается также предусмотреть от газового блочно-модульного источника теплоснабжения. Отопление и горячее водоснабжение существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществлять от индивидуальных  газовых теплогенераторов и проточных водонагревателей.

3.4.3.Целевые показатели развития теплоснабжения.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- оснащение приборами учета тепловой энергии систем теплоснабжения многоквартирных жилых и общественных зданий,

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии,

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации,

  - Газоснабжение.

3.5.1.Характеристика существующего  состояния.

На момент разработки генерального плана, из всех населенных пунктов Северного сельского поселения газифицирован только х.Гашун. Источником газоснабжения хутора является  ГРС «х. Гашун», расположенная на северо-восток от  хутора. Подача газа на ГРС производится  по газопроводу- отводу диаметром 89 мм от магистрального газопровода «Починки-Изобильный-ССПХГ» диаметром 1420 мм, рабочим поручением газа 7,4 Мпа. Подача газа в хутор осуществляется по газопроводу высокого давления диаметрами 150 мм рабочим давлением до 0,6 Мпа. Степень газификации составляет 80%. Газораспределительные сети хутора представляют собой трехступенчатую систему газопроводов высокого, среднего и низкого давления, с установленными на них газорегуляторными пунктами для последовательного снижения давления газа перед газоиспользующим оборудованием потребителей. Протяженность газопроводов высокого давления составляет 0,398 км, среднего давления – 1,065 км. Информация об объемах газопотребления не представлена.

Схемой газоснабжения Ростовской области, разработанной в 2006 году ОАО «Гипрониигаз», предусмотрена газификация населенных пунктов Северного сельского поселения. Объем потребления газа, определенный для сельского поселения в «Схеме газоснабжения Ростовской области» (ОАО «Гипрониигаз» 2006 г.) приведен в табл.46.

Таблица 46

| Газоснабжаемое население | Годовые расходы, тыс.м3 | Максимальные часовые расходы, м3 |
| --- | --- | --- |
|  | Индивид. И ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | пром. Нужды и энергетика | итого | индивид. И ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | пром. Нужды и энергетика | итого |
| х.Гашун |
| 1010 | 254,7 | 1086,6 | 938,9 | - | 2280,2 | 141,0 | 565,0 | 470,0 | - | 1176,0 |
| х.Новорубашкин |
| 193 | 48,7 | 207,6 | - | - | 256,3 | 27,0 | 108,0 | - | - | 135,0 |
| х.Русско-Садовский |
| 116 | 29,3 | 124,8 | - | - | 154,1 | 16,0 | 65,0 | - | - | 81,0 |
| х.Старорубашкин |
| 57 | 14,4 | 61,3 | - | - | 75,7 | 8,0 | 32,0 | - | - | 40,0 |
| х.Ульяновский |
| 239 | 60,3 | 257,1 | - | - | 317,4 | 33,0 | 134,0 | - | - | 167,0 |
| Итого: |
| 1615 | 407,4 | 1737,4 | 938,9 | - | 3083,7 | 225,0 | 904,0 | 470,0 | - | 1599,0 |

    - Перспективы  развития муниципального образования  и прогноз спроса.

Расчеты потребления газа, на стадии разработки генерального плана, выполняются на прогнозируемый прирост численности населения, пользующегося газом и увеличение площадей жилищного фонда в сравнении с данными, приведенными в Схеме ОАО «Гипрониигаз».

Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе выполнены в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СниП 23-01-99* «Строительная климатология»,  СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»,

Прогнозируемые показатели тепловой нагрузки и потребления природного газа приведены в табл.47.

Таблица 47

| Наименование населенного пункта | Прогнозирумое увеличение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию зданий, Гкал/час | Прогнозируемое увеличение расхода газа, м3/ час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, вентиляция | Пищеприготовле- ние, горячее водоснабжение |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| х.Гашун | 0,01 | 0,22 | 2,0 | 32,0 | 6,0 | 5,0 |
| х.Ульяновский | 0,11 | 0,06 | 15,0 | 9,0 | 4,0 | 7,0 |
| х.Новорубашкин | 0,06 | 0,02 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | 10,0 |
| х.Русско-Садовский | - | - | - | - | - | - |
| х.Старорубашкин | 0,02 | 0,02 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 |
| х.Власовский | 0,12 | 0,12 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 5,0 |
| Итого по поселению: | 0,32 | 0,44 | 47,0 | 67,0 | 18,0 | 35,0 |

3.5.3. Целевые показатели развития электроснабжения

Прогнозируемое увеличение часового расхода газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции жилых и общественных зданий поселения составляет:

- I очередь –65,0 м3/час,

- Расчетный срок – 102,0 м3/час,

Прогнозируемое увеличение годового расхода газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции жилых и общественных зданий поселения составляет:

- I очередь – 148,0 тыс.м3/год,

- Расчетный срок – 212,0 тыс.м3/год.

В связи с увеличением объема газа по сравнению с показателями, определенными Схемой ОАО «Гипрониигаз» на нужды отопления и вентиляции зданий, после утверждения генерального плана поселения,  необходимо заказать в Ростовском филиале ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Зимовниковского района. В составе расчетной схемы района предусмотреть корректировку расчетной схемы газоснабжения Северного сельского поселения с учетом изменений в параметрах газопотребления поселения. Проектом генерального плана, на расчетный срок, предлагается газифицировать  все хутора за исключением хуторов Новобарабанщиков и Ивановский. В I очередь реализации генерального плана предлагается газифицировать х. Ульяновский и полностью завершить газификацию х. Гашун.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем газоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления природного газа. Такими мероприятиями являются:

- оснащение приборами учета газа систем газоснабжения жилых и общественных зданий,

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление природного газа;

На последующих стадиях проектирования, силами специализированной организации необходимо разработать проекты строительства межпоселковых газопроводов и проекты газоснабжения населенных пунктов. При разработке расчетной схемы газоснабжения негазифицированных населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения.

При строительстве газораспределительной сети поселения в новых районах строительства рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.

- Инженерная подготовка и благоустройство территории

Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Северное сельское поселение расположено на левобережье р.Сал. В состав поселения входят:

хутора Новорубашкин и Ивановский, расположенные на левобережье б. Мазанка, а также хутора Ново-Барабанщиков и Русско-Садовский, расположенные на левобережье р. Сал. Все четыре хутора находятся пределах I надпойменной террасы р. Сал;

хутора Гашун и Ульяновский, расположенные на правом берегу Верхне-Сальского оросительного канала (все перечисленные в п.п. 1, 2 хутора находятся на территории между каналом и р. Сал, орошаемой многочисленными мелкими каналами). В геоморфологическом отношении х. Гашун и х. Ульяновский находятся на северном склоне Сало-Манычского водораздела;

хутора Старорубашкин и Власовский, расположены на восточном склоне водораздела рек Куберле и Малый Гашун.

Водоразделы в описываемом районе широкие, с пологими склонами, осложнённые просадочными блюдцами. Сложены лёссовидными суглинками мощностью 40-50 м, на склонах – 12-25 м. Суглинки проявляют просадочные свойства: при мощности просадочных грунтов до 7-8 м – I типа; при мощности просадочных грунтов  более 10 м – II типа (по х. Гашун – грунты непросадочны и I типа).

Грунтовые воды могут быть встречены на разных глубинах – от 4-5 м и более 12-15 м.

Терраса реки Сал, плавно переходящая в склон водораздела. Лёссовидные суглинки характеризуются просадочными свойствами I типа (по х. Ивановскому грунты непросадочны).

Грунтовые воды залегают на глубине 2-5 м.

Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9 м.

Территория Северного сельского поселения находится вне сейсмоопасной зоны.

Проектные предложения.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания, оптимальных санитарно – гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СниП 2.01.09-91. «Здания и оружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СниП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СниП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

1) организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

2)  защита от опасных физико-геологических процессов:

-  противоэрозионные мероприятия (мероприятия по борьбе с оврагами 	    и противооползневые мероприятия; защита от ветровой дефляции);

-  мероприятия по борьбе с просадочностью;

3) благоустройство прибрежной территории;

4) агролесомелиорация.

Вертикальная планировка.

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр. На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов   по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов и дорог. До выполнения  планировочных работ на проектируемых  территориях необходимо снять растительный грунт.

Ниже  представлена краткая характеристика намеченных мероприятий по вертикальной планировке по каждому населенному пункту, и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории Северного сельского поселения.

Хутор Гашун.

Рельеф территории хутора сложный, представляет собой плоские территории с наличием бессточных участков.

Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 26,5 ‰.

Хутор Ульяновский.

Рельеф территории хутора относительно сложный. Проходя с юго-запада на северо-восток, территорию хутора пересекает тальвег.

Поперечные профили хуторских улиц  имеют безбордюрный профиль. Не одна улица не имеет твердого покрытия.

Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 10,5 ‰.

Хутор Новорубашкин.

Рельеф территории хутора простой (равнинные территории с небольшой волнистостью).

Поперечные профили хуторских улиц  имеют безбордюрный профиль. Не одна улица не имеет твердого покрытия.

Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 11 ‰.

Хутор Русско-Садовский.

Рельеф территории хутора простой (равнинные территории с небольшой волнистостью).

Поперечные профили хуторских улиц  имеют безбордюрный профиль. Не одна улица не имеет твердого покрытия.

Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 19 ‰.

Хутор Власовский.

Рельеф территории хутора сложный с наличием бессточных участков. Проходя с юга на северо, территорию хутора пересекает тальвег. Уклоны территории направлены в сторону существующего тальвега.

Поперечные профили хуторских улиц  имеют безбордюрный профиль. Уклоны по улицам имеют нормативные значения от 4 до 10,5 ‰.

При пересечении проектируемых транспортных связей  с тальвегами и балками  проектом предусматривается  устройство водопропускных труб.

Организация водостоков.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевых стоков с территорий при выпуске их в приемники, проектом предусматривается ливневая канализация.

В населенных пунктах: х.Ульяновский, х.Новорубашкин, х.Русско-Садовский, х.Власовский с малоэтажной индивидуальной застройкой и небольшой водосборной площадью, предусматривается открытая система водоотвода поверхностных вод с устройством сооружений механической очистки  в виде отстойников, аккумулирующих емкостей.

В хуторе Гашун, учитывая характер рельефа территории, для отведения поверхностного стока, проектом предусматривается устройство дождевой канализации закрытого типа. Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снега, мойки дорожных покрытий, перед сбросом в водоем, подвергаются очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

Закрытая сеть водостоков выполняется  в зоне застройки по улицам, имеющим городской тип поперечного профиля, т. е с проезжей частью, обрамленной  бортовым камнем.

На данной стадии проекта схема водоотвода решается принципиально с показом на чертеже основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

На производственной территории в северной части хутора проектом предусматривается устройство локальных очистных сооружений перед  выпуском  в коллекторы закрытой   системы отведения поверхностных вод с доочисткой на очистных сооружениях дождевой канализации.

На улицах, где покрытия проездов имеют  безбордюрный профиль, необходимо предусмотреть водоотвод открытого типа, состоящий из лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков.

Санитарная очистка территории

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления   бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз    бытовых отходов с территорий посёлков и хуторов с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующей схеме:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СниП -2.07.01.-98* , приложение 11 составляет  450 кг/год (1,1м³/год)

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-%. Ориентировочный  объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%;  на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Ориентировочный годовой объем ТБО

Таблица 48

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчет. Срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами 1очер.в 4 раза Расчет. Срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| Существующее положение 01.01.2010г. | 1718 | 0,450 | 1,1 | 773,1/ 1889,8 |  |  |
| 1 очередь 2015г. | 1749 | 0,522 | 1,28 | 913/ 2238,7 | 730,4/ 1791 | 447,75 |
| Расчетный срок 2030г. | 1847 | 0,813 | 1,99 | 1501,6/ 3675,5 | 976/ 2389 | 398,2 |

В настоящее время на территории Северного сельского поселения  нет полигона ТБО.

Согласно Генеральному плану Зимовниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области выполненного ГУ РО «Институтом градостроительства», в настоящее время на территории Зимовниковского сельского поселения  существует санкционированный  полигон ТБО площадью 30,0 га, который расположен в 5 км в западном направлении от пос. Зимовники.  В настоящее время полигон заполнен на 99 %. Новый участок для размещения полигона ТБО выделен на смежной территории, расположенной в 6,6 км от ближайшей селитебной зоны. Площадь полигона составляет 20 га.

Проектом предлагается вывозить ТБО Северного сельского поселения на проектируемый полигон в Зимовниковское сельское поселение. Свободные площади полигона удовлетворят потребности в складировании ТБО на расчетный срок для населённых пунктов Зимовниковского и Северного сельских поселений.

Санитарная очистка территории производится Зимовниковским МУП ПЖКХ, расположенным в п. Зимовники, ул. Дзержинского, 206, которое занимается сбором и вывозом твердых отходов.

Уборка территории от мусора, смета, снега,

мытье усовершенствованных покрытий

В Северном сельском поселении  необходимо   организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.  Летняя  уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя   уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков      предполагается по СниП 2.07.01-89*  в размере 5-15 кг. В среднем количество смета на текущий момент составит 7200 тонн, на расчетный срок  тонн.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Стоимость, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012г. Тыс.руб. | 2013г. Тыс.руб. | 2014г. .Тыс.руб | 2015г. тыс.руб. | На период до 2025г |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Развитие водоснабжения на территории Северного сельского поселения |
| 1.1 | Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в х. Гашун | Администрация Северного сельского поселения | 2013-2015 гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  | 4390,0 210,0 |  |  |
| 1.2 | Реконструкция водопроводных сетей в х.Гашун. | Администрация Северного сельского поселения | 2015-2017гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  | 9520,0 480,0 | 20944,0 1056,0 |
| 1.3 | Разработка ПСД на строительство санитарных зон вокруг скважин, расположенных в поселении | Администрация Северного сельского поселения | 2015г. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  | 76,16 3,84 |  |
| 1.4 | Строительство санитарных зон вокруг скважин, расположенных в поселении | Администрация Северного сельского поселения | 2016-2017 гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 1142,4 57,6 |
| 1.5 | Геологоразведочные работы на подземные воды хозяйственно-питьевого качества в районе х. Старорубашкин | Администрация Северного сельского поселения | 2017-2018гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 952,0 48,0 |
| 1.6 | Разработка ПСД на строительство артезианской скважины в х. Гашун для хозяйственно- бытовых нужд | Администрация Северного сельского поселения | 2014 г. | областной бюджет местный бюджет |  |  | 95,2 4,8 |  |  |
| 1.7 | Строительство 2-х артезианских скважин в х.Гашун | Администрация Северного сельского поселения | 2013-2017 гг. | областной бюджет местный бюджет |  | 1346,0 68,0 |  |  | 1904,0 96,0 |
| 1.8 | Устройство водовода и обеззараживающей установки и запасных резервуаров для воды в х.Гашун | Администрация Северного сельского поселения |  | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 42840,0 2160,0 |
| 1.9 | Приобретение автоцистерны для поставки питьевой воды | Администрация Северного сельского поселения | 2015г. | областной бюджет местный бюджет |  |  | 1047,2 52,8 |  |  |
|  | Итого : |  | областной бюджет местный бюджет привлеченные средства |  | 1346,0 68,0 | 5532,4 267,6 | 9596,16 483,84 | 67782,4 3417,6 |
| 2.Развитие электроснабжения на территории Северного сельского поселения |
| 2.1. | Реконструкция воздушных распределительных линий ВЛ-0,4кВ на ж/б опорах. в х.Гашун | Администрация Северного сельского поселения | 2012-2025гг | ОАО «МРСК Юга» |  |  |  |  | 20000,0 |
| 2.2 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП,) в х.Ульяновском | Администрация Северного сельского поселения | 2012-2025гг | ОАО «МРСК Юга» |  |  |  |  | 3000,0 |
| 2.3 | Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП,) в х.Русско-Садовском | Администрация Северного сельского поселения | 2012-2025гг | ОАО «МРСК Юга» |  |  |  |  | 1300,0 |
| 2.4 | Закупка светодиодных ламп для уличного освещения; | Администрация Северного сельского поселения | 2012-2025гг | местный бюджет |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 200,0 |
| 2.5 | Капитальный ремонт (восстановление) уличного освещения в х.Гашун Северного сельского поселения Зимовниковского района | Администрация Северного сельского поселения | 2013г. | местный бюджет |  |  | 500,0 |  |  |
| 2.6 | Оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ. | Администрация Северного сельского поселения | 2016-2025гг. | местный бюджет |  |  |  |  | 300,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | местный бюджет привлеченные средства |  | 20,0 | 520,0 | 20,0 | 500,0 24300,0 |
| 3. Развитие газоснабжения на территории Северного сельского поселения |
| 3.1 | ПИР и СМР на отвод газопровода от АГРС х. Гашун до х. Ульяновский | Администрация Северного сельского поселения | 2013-2014 | ОАО «Ростовоблгаз» |  |  | 3000,0 |  |  |
| 3.2 | ПИР и СМР на распределительный газопровод среднего и низкого давления в х. Ульяновский | Администрация Северного сельского поселения | 2013-2014 | областной бюджет местный бюджет |  |  |  | 3332,0 168,0 |  |
| 3.3 | ПИР и СМР на отвод газопровода от АГРС х. Гашун до х. Новорубашкин | Администрация Северного сельского поселения | 2014-2015 | ОАО «Ростовоблгаз» |  |  |  |  | 3500,0 |
| 3.4 | ПИР и СМР на распределительный газопровод среднего и низкого х. Новорубашкин | Администрация Северного сельского поселения | 2016-2018 | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 3898,44 196,56 |
|  | ИТОГО: |  |  | областной бюджет местный бюджет привлеченные средства |  |  | 3000,0 | 3332,0 168,0 | 3898,44 196,56 3500,0 |
| 4. Мероприятия по созданию системы водоотведения на территории Северного сельского поселения |
| 4.1 | Разработка ПСД для строительства централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС) в х.Гашун | Администрация Северного сельского поселения | 2016-2025гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 3808,0 192,0 |
| 4.2 | Строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС) в х.Гашун | Администрация Северного сельского поселения | 2016-2025гг. | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 47600,0 2400,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | областной бюджет местный бюджет |  |  |  |  | 51408,0 2592,0 |
| 5. Разработка мероприятий по организации сбора и вывоза ТБО на территории Северного сельского поселения |
| 5.1 | Разработка ПСД на рекультивацию существующих мест размещения отходов | Администрация Северного сельского поселения |  | местный бюджет |  |  | 250,0 |  |  |
| 5.2 | Проектирование и строительство полигона ТБО; | Администрация Северного сельского поселения |  | местный бюджет |  |  |  | 200,0 |  |
| 5.3 | Рекультивирование несанкционированных свалок; | Администрация Северного сельского поселения |  | местный бюджет |  |  |  |  | 600,0 |
| Итого: местный бюджет |  |  | 250,0 | 200,0 | 600,0 |
| ВСЕГО в планируемом периоде: областной бюджет местный бюджет привлеченные средства |  | 1346,0 88,0 | 5532,4 1037,6 3000,0 | 12928,16 871,84 | 123088,84 7306,16 27800,0 |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

- местный бюджет;

- областной бюджет;

- внебюджетные источники.

Программа размещается в средствах массовой информации и на сайте Администрации Северного сельского поселения.

7. Управление программой.

Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Северное сельское поселение» Зимовниковского района Ростовской области .

Координатором Программы является Администрации муниципального образования  « Северное сельское поселение»

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется  Администрацией муниципального образования  « Северное сельское поселение»

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования « Северное сельское поселение»  в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

Глава Северного сельского поселения:                                                                                                          С.В. Крымский